## Slide 1
智能桌面 AI 终端
真实感知 · 身份识别 · 云端对话 · 实体执行 · ACK 验证
STM32 + ESP32S3 + 阿里云 ECS + DashScope Qwen
课程设计答辩｜2026.06

## Slide 2
01 项目目标
从“能控制”升级为“可理解、可验证”
02
普通桌面设备的问题
交互入口分散 缺少用户身份与上下文 联网动作无法证明真实执行
本项目的回答
自然语言理解真实环境 RFID 建立个性化用户上下文 每个动作由 STM32 返回同 ID ACK
目标：构建完整四层物联网闭环

## Slide 3
02 系统架构
四层架构：同一条数据与控制真相
03
感知层
AHT20 超声波 电位器 / NTC RC522 RFID
网络层
ESP32S3 Wi‑Fi HTTP / WebSocket STM32 UART
平台层
阿里云 ECS FastAPI / SQLite Qwen / ASR 动作与诊断
应用层
Web 控制台 微信小程序 笔记本语音 实时诊断
→
→
→
状态读取与动作执行共享同一后端，避免多端数据互相矛盾

## Slide 4
03 硬件设计
双 MCU 分工：确定性控制与联网能力解耦
04
STM32
传感器采集 OLED / RGB / 蜂鸣器 风扇 / 舵机 / 锁 SYN6288 中文播报 动作执行与 ACK
ESP32S3
Wi‑Fi 联网 HTTP / WebSocket RC522 RFID UART 双向桥接 断线后的 HTTP 兜底
设计价值
公网变化不影响底层协议 问题可定位到云、网络、串口或执行器 保留本地实时控制能力
ESP32 负责连接世界，STM32 负责可靠执行

## Slide 5
04 AI 闭环
一句自然语言如何变成真实硬件动作
05
01
语音 / 文本
→
02
ASR / Qwen
→
03
动作规划
→
04
WebSocket
→
05
STM32 执行
→
06
ACK 回传
完整回答 reply 用于 Web；短播报 speech 用于 SYN6288；动作只有收到相同 action_id 的 ACK 才算完成。

## Slide 6
05 个性化
RFID 不只是开锁，而是用户上下文入口
06
刷卡
读取真实 UID 判断已登记 / 未登记 建立当前用户和模式
→
上下文
student / study 独立会话与对话记忆 权限和展示模式切换
→
个性化 AI
结合身份与环境回答 驱动 OLED / TTS / 执行器 SQLite 持久化记录
真实卡 UID → 用户 → 模式 → AI → 动作 → ACK

## Slide 7
06 通信与容错
可靠性设计：实时优先，断线可降级
07
WebSocket 主路径
低延迟命令、按钮事件与 ACK
HTTP 兜底路径
心跳、遥测、轮询和断线回传
30 秒新鲜度
旧快照不会被标成实时在线
一键启动与 relay
直连优先，必要时自动启用本机桥接

## Slide 8
07 验收证据
当前版本已经达到可答辩状态
08
64
后端自动化测试通过
PASS
严格实时 readiness
4 / 0
ACK 成功 / 失败
0
待执行动作
cloud_ready=true · persistent_storage=true · WebSocket=true · UART=true · 7 类传感器字段新鲜

## Slide 9
08 演示流程
现场演示只走一条稳定主线
09
01
readiness PASS
证明状态为当场实时
02
传感器变化
展示真实温湿度与距离
03
RFID 刷卡
切换用户和模式
04
自然语言
Qwen 生成回复与动作
05
实体执行
风扇 / OLED / TTS
06
诊断 ACK
同 action_id 验证完成
语音不稳时立即切换 Web 文本，保住 AI → 动作 → ACK 核心闭环

## Slide 10
09 风险与不足
边界清楚，答辩更可信
10
当前已解决
Hugging Face 429 ECS 国内公网部署 HTTPS / WSS ESP32 直连与 HTTP 兜底 密钥隔离与发布回滚
仍然存在的边界
小程序正式发布需要自有备案域名 ESP32 当前使用 HTTP / WS 公网 IP STM32 Flash 空间紧张 板载麦克风路线暂未作为答辩主入口
工程原则：不把降级路径、历史快照或未验收功能包装成已完成

## Slide 11
谢谢各位老师
欢迎提问
智能桌面 AI 终端
感知 · 身份 · 对话 · 执行 · 验证